## Додаток

ЗАВДАННЯ

ДП «УКРНДПIЦИВIЛЬБУД»

на розроблення розділу інженерно-технічних заходів

цивільного захисту

генерального плану____________
_______________ району ___________області

| Найменування розділів завдання | Зміст розділів завдання |
| --- | --- |
| 1. Підстава для видачі завдання | виконання генерального плану с. _________ ___________ району __________області; Договір № 00000 від __.__.20__р. |
| 2. Замовник розділу | ______________ сільська рада |
| 3. Організація розробник | ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» |
| 4. Вихідні дані для проектування: | вихідні дані, надані департаментом з питань цивільного захисту мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами __________ облдержадміністрації, Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій у ____________ області та сектором з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони __________ райдержадміністрації |
| а) нормативні документи, раніше виконані роботи (науково-дослідні, проектні та інші), врахування яких є обов’язковим при проектуванні; | Нормативні документи: Кодекс цивільного захисту України; ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»; ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації»; ДБН В 2.2.5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту»; ДБН В.2.2-5-97«Захисні споруди цивільної оборони», Додаток 1; ДБН А.3.1-9-2000 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання»; ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах»; ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення»; ДСТУ-Н Б.Б.1.1-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації»; ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова території»; ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування забудови населених пунктів»; ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення»; «Методичні рекомендації з розроблення картографічних документів та схем у сфері цивільного захисту» затверджені наказом МНС від 13 липня 2010 року за №544; ПКМУ від 27.09.2017 р. за №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях»; ПКМУ від 30.10.2013 р. за №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». ПКМУ №138 від 10 березня 2017 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту»; ПКМУ від 11.12.1999 за №2294 «Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів» Раніше виконані роботи: - проект генерального плану населеного пункту; - схема планування території ____________ району; - схеми планування території _____________ області; |
| б) перелік хімічно небезпечних об’єктів з їх характеристикою | врахувати хімічно-небезпечний об’єкт ПАТ «_________ _______» - глибина зони можливого хімічного забруднення становить 350 м, (хімічно-небезпечна речовина – сірчана кислота). До зони можливого хімічного забруднення в результаті аварії з виливом ХНР потрапляє 62 чол. робочої зміни; по території населеного пункту (поряд із населеним пунктом) проходить залізнична колія ______-______ Південно-Західної залізниці, яка відповідно до вимог ДСТУ-Н Б.Б.1.1-19:2013 відноситься до лінійних хімічно-небезпечних об’єктів із трьома зонами можливого хімічного забруднення в наслідок можливої аварії із 60-тонною цистерною з хлором. Населений пункт потрапляє в І зону можливого хімічного забруднення від лінійних хімічно-небезпечних об’єктів. |
| в) перелік потенційно небезпечних об’єктів | врахувати розташовані на території ПНО: 1. АЗС ТОВ «_______», с._______, вул. _________, _____, ПНО-05.32.2007.0013928; 2. ТОВ «_________», м. _______, вул. __________, ____, ПНО-03.32.2013.0026319; |
| г) державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки | врахувати розташовані на території ОПН: 1. АЗС ТОВ «_________», с. ______, вул. ______, __, ПНО-05.32.2009.0018357, ОПН; а також об’єкти, які можуть бути віднесені до ОПН-ПНО: 1. ЗАТ «_______ маслозавод», м. ______, вул. _________, __, вибухопожежна небезпека; 2. ТОВ «________», м. _________, вул. ________, ___, вибухопожежна небезпека |
| д) характеристика територіального розподілу екзогенних геологічних процесів (зони поширення зсувів, селів, карсту, лавин, підтоплення, паводку) | територія періодично підтоплюється повеневими водами в осінньо-весняний період. До території можливого підтоплення потрапляє центральна та західна частина с. ________. Площа території, що підтоплюється - 1,5 кв. км, кількість населення, яке проживає в зоні підтоплення - 0,7 тис. чол.; територія потребує протизсувних заходів, захисту від підтоплення та влаштування систем дренажу; |
| е) зони (лінії) катастрофічного затоплення (у разі прориву гребель або дамб) | за прогнозом наслідків катастрофічного затоплення території при руйнуванні греблі Київської ГЕС, розробленим ВАТ «Гідропроект» ім. С.Я. Жука, та з урахуванням даних місцевих адміністрацій в зону катастрофічного затоплення потрапляє східна частина території с. _________; |
| є) територіальна характеристика сейсмічної небезпеки | територія не є сейсмічно небезпечною; розрахункова інтенсивність сейсмічних поштовхів і коливань на території складає 6 балів відповідно до вимог ДБН В.1.1-12:2014 (шкала MSK-64, карта ЗСР 2004-С) |
| ж) вимоги щодо комплексного використання підземного простору населеного пункту : | Територія с. __________проектування перебуває у зоні можливого негативного впливу від міста, віднесеного до 1 групи цивільного захисту та об'єктів, віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту, і знаходиться у зоні можливих незначних (слабких) руйнувань та небезпечного сильного радіоактивного забруднення навколо них (перелік міст та об'єктів надано у додатку 1 до цього завдання, для службового користування). На території с. _________ об'єкти, віднесені до категорій цивільного захисту, а також заклади охорони здоров'я відсутні. Враховуючи вищезазначене, передбачити створення на території с. ________ фонду захисних споруд відповідно до п.3.4 ДБН В.1.2-4:2019 шляхом комплексного освоєння підземного простору для розміщення у ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання їх частин для захисту населення, а саме: 1. Пристосування під захисні споруди підвальних приміщень, у таких, що будуються та існуючих будівель та спорудах різного призначення; 2. Пристосування під захисні споруди існуючих і таких, що будуються окремо розміщених заглиблених споруд різного призначення; 3. Пристосування під захисні споруди приміщень у цокольних і наземних поверхах існуючих і таких, що будуються будівель та споруд; для укриття населення, як населення некатегорованого населеного пункту, передбачити ПРУ із захисними властивостями відповідно до вимог додатку 1 ДБН В.2.2-5-97 (додаток 1 зі змінами 1-4) та ДБН В.1.2-4-2019, споруди подвійного призначення, найпростіші укриття та швидкоспоруджувані захисні споруди; - протирадіаційні укриття групи П-4 з характеристиками ∆Рф=20 кПа 0,2 кгс/см², Кз=100; - протирадіаційні укриття групи П-5 з характеристиками Кз=200; на території садибної забудови передбачити будівництво споруд подвійного призначення підвального типу (погребів), які можуть бути використані в якості ПРУ; радіус збору населення, що підлягає укриттю – передбачити не більше 500 м (Додаток 1 до ДБН В.2.2-5-97) |
| ї) основні характеристики евакуаційної роботи з населенням під час дії надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: - кількість населення, що евакуюється за межі населеного пункту - кількість населення, що підселяється в населений пункт внаслідок евакозаходів | Загальна чисельність місцевого населення складає ________ осіб.; врахувати, що загальна евакуація населення із території та прийом евакуйованого населення із інших регіонів на території не передбачається. В разі виникнення надзвичайних ситуацій проводиться часткова евакуація населення до завершення ліквідації НС. Евакуація здійснюється на безпечні ділянки в межах __________ ради або на розташовані поруч території інших міських (сільських, селищних) рад в межах району; передбачити проведення заходів часткової евакуації населення в безпечні райони в разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру. З цією метою визначити безпечні райони для розміщення евакуйованого населення з врахуванням місць захисту та центрів обслуговування території (медичне, побутове), маршрути евакуації, місця привалів; визначити загальну кількість місцевого населення, працівників підприємств та немісцевого населення, що одночасно може перебувати на території проектування; відобразити мережу транспортних та інженерних комунікацій і споруд, що знаходиться за межами зон впливу аварій на ПНО і використовується для евакуації населення та ліквідації наслідків НС; розміщення на території проектування населення, яке евакуюється з інших регіонів області та України, не передбачається; |
| к) транспорт | згідно з чинними нормами; в якості мережі сталого функціонування доцільно визначити центральні вулиці населеного пункту та інші вулиці, які виводять до автомобільних доріг І, ІІ та ІІІ категорій за межі населеного пункту на відстань від проектної забудови не менше 2 км, залізничних станцій тощо, а також ділять населений пункт на квартали; транспортні споруди та можливі обхідні шляхи передбачити відповідно до розділу 5, ДБН В.1.2-4-2006; в місцях пересікання вулиць із залізницями та між собою передбачити дублюючі запасні переїзди в одному рівні на відстані не менше ніж 50 м від магістральної вулиці сталого функціонування; |
| л) принципи підвищеного сталого функціонування систем інженерного обладнання | згідно з чинними нормами; нанести охоронні зони навколо об’єктів життєзабезпечення та інженерних комунікацій енергетичної сфери (ліній електропередач, газопроводів, газорозподільних станцій і т.д.); витримати нормативні відстані від інженерних мереж до будівель, споруд та між ними; привести у відповідність до вимог будівельних норм мережі протипожежного водопостачання; передбачити забезпечення водозабірних свердловин пристроями для розливу води у переносну тару та пристроями для забору води з них пожежними автомобілями; |
| м) вимоги до інженерного підготовлення території | згідно з чинними нормами. Врахувати вимоги ст. 34 Кодексу цивільного захисту України. Виконати інженерно-технічні заходи, спрямовані на запобігання підтоплення території, проведення виторфовування території, яка підлягає забудові та осушення незабудованої території шляхом проведення меліоративних робіт. В населеному пункті обліковуються території залягання торфу на ділянках: вул. ___________ – 0,4 кв км; вул. ___________– 0,7 кв км; масив «________» - 1,4 кв. км; передбачити заходи щодо обстеження території будівництва до початку земельних робіт на наявність вибухонебезпечних предметів, в тому числі часів Другої світової війни державною піротехнічною службою, відповідно до ПКМУ від 11.12.1999 за №2294 «Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів»; |
| 5. Особливі вимоги | З метою забезпечення вимог з пожежної, техногенної безпеки передбачити: - дотримання нормативних відстаней до меж лісових масивів; - використання існуючих та проектних пожежного депо; - дотримання нормативних радіусів обслуговування існуючими та проектними пожежними депо запроектованої забудови та часу прибуття пожежного автомобіля; - приведення у відповідність вимогам норм розрахунків кількості пожежної техніки; - врахування забезпечення пожежних депо спеціальною пожежною технікою (автодрабини та автопідйомники), яка забезпечує рятування людей з верхніх поверхів існуючої та проектної забудови з урахуванням їх нормативних радіусів обслуговування; передбачити використання існуючого пожежного депо на 1 пожежну автомашину, проектного пожежного депо на 2 основні пожежні автомашини в с. ________ та проектного пожежного депо на 3 основні пожежні автомашини в с. ______________. Використання спеціального автомобіля (автодрабини) передбачити з радіусом обслуговування території проектної забудови не більше 3 км (2 км або 4 км для виробничої території). У сільській місцевості час прибуття пожежного автомобіля відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019. Будівництво нового пожежного депо та придбання основної і спеціальної техніки та пожежно-технічного обладнання містобудівною документацією передбачити на першу чергу будівництва; визначити ступінь вогнетривкості та максимальну висотність будівель з встановленням «червоних» і «жовтих» ліній; передбачити оповіщення мешканців населеного пункту шляхом встановлення вуличних гучномовців на центральних вулицях та місцях масового перебування людей; передбачити оповіщення мешканців населених пунктів по радіотрансляційній мережі з використанням обладнання радіотрансляційних вузлів і мереж проводового мовлення; виконати вимоги ДБН В.2.5-76:2014 щодо встановлення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення та ПКМУ від 27.09.2017 за №733 щодо встановлення електросирен для подачі звукового сигналу при виникненні надзвичайних ситуацій та підключення їх до автоматизованої системи централізованого оповіщення населення; вказати місця розміщення баз і складів резерву, а також складів забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт із зазначенням під’їздів до них; |
| 6. Розділ виконати в такому складі: Текстові матеріали: | відповідно до вимог ДБН Б.1.1-5:2007 «На мирний час» - пояснювальна записка, додатки; «На особливий період» - окремий розділ пояснювальної записки |
| Графічні матеріали: | - схема розміщення місць захисту за межами населеного пункту, М 1 : 25000; - схема ІТЗ ЦЗ (ЦО) поєднана із схемою розміщення місць захисту, М 1 : 2000, або в масштабі на порядок меншому ніж масштаб основного креслення генерального плану |
| 7. Погодження | відповідно до встановленого порядку відповідно до ДБН Б.1.1-5:2007 |
| 8. Перелік погоджувальних організацій | відповідно до встановленого порядку |

| «Представник виконавця» | «Представник замовника» |
| --- | --- |